## Slide 1
2.1. Manewr awaryjny
2.1.1. Uwagi ogólne
Manewr awaryjny – CAŁA NAPRZÓD na CAŁA WSTECZ (CN-CW) wykonywany jest wyłącznie w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa żeglugowego (zapobieżenia kolizji z innym statkiem lub przeszkodą stałą, wejściem na mieliznę itp.). Manewr taki wykonuje się w celu zatrzymania statku poruszającego się z dużą (eksploatacyjną) prędkością, względnie nadania mu „biegu wstecznego” w możliwie najkrótszym czasie i na odpowiednio krótkiej drodze hamowania. Odbywa się to przez nadanie śrubie okrętowej o stałym skoku przeciwnej rotacji lub przesterowanie płatów śruby nastawnej tak, aby generowała przeciwny napór.
Manewr awaryjny realizowany jest w różny sposób, w zależności od niżej podanych rozwiązań konstrukcyjnych układu napędowego:
silnik nawrotny: śruba okrętowa o stałym skoku,
silnik nienawrotny: śruba okrętowa o zmiennym skoku,
silnik nawrotny: sprzęgło-śruba okrętowa o stałym skoku,
silnik nienawrotny: sprzęgło-przekładnia nawrotna-śruba okrętowa o stałym skoku,
silnik nawrotny: sprzęgło-przekładnia elektryczna-śruba okrętowa o stałym skoku.
Dla wszystkich wariantów układów napędowych, podczas wykonywania manewru awaryjnego, istnieje potencjalne zagrożenie awaryjnego uszkodzenia zespołów układu napędowego, w szczególności: przeciążenie cieplne lub/i mechaniczne silnika, uszkodzenie (spalenie) sprzęgła, mechaniczne uszkodzenie przekładni itp.

## Slide 2
2.2.5. Obciążenie i eksploatacja silnika okrętowego na wodach zalodzonych
W zależności od stanu zalodzenia akwenu, statek pokonać może pola lodowe samodzielnie lub w konwoju za lodołamaczem.
Pływanie statku podczas pokonywania przeszkód lodowych wiąże się zawsze ze zwiększeniem obciążeń: kadłuba statku, śruby napędowej, wału śrubowego i silnika napędowego.
W takich warunkach może bardzo łatwo dojść do przekroczenia obcią­żeń dopuszczalnych silnika, do jego przeciążenia mechanicznego i cieplnego. W efekcie może dojść do: pękania pierścieni tłokowych, tulei cylindrowych, tłoków oraz pogor­szenia się warunków smarowania gładzi tulei cylindrowej i łożysk wału korbowego.

## Slide 3
2.4. Praca silnika okrętowego z wyłączonym cylindrem / cylindrami
2.4.1. Przyczyny wyłączeń części cylindrów z pracy
W praktyce eksploatacyjnej przypadek pracy silnika okrętowego z nieczynnym, zazwyczaj jednym, cylindrem spotykany jest stosunkowo często.
Decydując się na ruch silnika z wyłączonym cylindrem, należy przygotować silnik do pracy w nowym stanie, według szczegółowych wskazówek podanych w ITR, przestrzegając podanych zaleceń w zakresie warunków i parametrów eksploatacyj­nych silnika.
Silnik jest skonstruowany i wyrównoważony do pracy z wszystkimi cylindrami i tylko w tym stanie proces roboczy, obciążenia mechaniczne i cieplne silnika są optymalne. Minimalizacja negatywnych skutków wyłączenia cylindra jest możliwa tylko przez czasowe ograniczenie pracy silnika w tym stanie do kilku dni, co wyraźnie zalecają wszyscy producenci silników okrętowych.

## Slide 4
11.4.2. Warianty wyłączeń cylindra z działania
Sposób i zakres wyłączenia cylindra zależy od rodzaju i lokalizacji uszkodzenia powodującego niezdatność silnika do dalszej pracy. Ogólnie rzecz biorąc, wyłączenie cylindra z pracy polega na:
1) wyłączeniu pompy wtryskowej, co spowoduje przerwanie i zanik procesu roboczego, oraz
2) wyłączeniu pompy wtryskowej i wymontowaniu części lub wszystkich elementów zespołu tłokowo-korbowego danego cylindra.
W pierwszym przypadku możliwe są trzy warianty:
wyłączenie tylko pompy wtryskowej, w działaniu pozostawiając wszystkie inne zespoły i elementy silnika,
wyłączenie pompy wtryskowej i zaworu wylotowego w fazie otwarcia,
wyłączenie pompy wtryskowej wraz z zaworem wylotowym w sposób umożli­wiający pozostawanie zaworu w stanie zamknięcia.
Pierwszy z wymienionych wariantów stosuje się przy stwierdzeniu:
wyraźnego, znacznego przedmuchu spalin przez pierścienie tłokowe lub zawór wylotowy,
niesprawności w układzie wtryskowym,
uszkodzenia łożysk w stopniu umożliwiającym ich dalsze działanie z mniejszym obciążeniem,
pożaru w przestrzeni podtłokowej.

## Slide 5
2.5. Praca silnika z niesprawnym układem ładującym
Do najczęściej występujących niesprawności i uszkodzeń w układzie ładującym, oddziaływujących negatywnie na proces roboczy, należą:
zanieczyszczenia elementów układu wymiany ładunku,
pompowanie turbosprężarki (TS),
nieszczelność chłodzonej przestrzeni TS,
uszkodzenie TS w stopniu powodującym konieczność jej wyłączenia z ruchu,
nieszczelność przestrzeni wodnej chłodnicy powietrza ładującego, co zmusza do wyłączenia jej z ruchu.