## Slide 1
Wymiana ładunku w okrętowych silnikach tłokowych dwu- i czterosuwowych

## Slide 2
Rozwinięty wykres faz rozrządu silnika czterosuwowego

## Slide 3
Opis znaczeń do slajdu 2 i 3:
5’ – kąt względem DMP dla którego zaczyna się otwierać zawór wylotowy
5 – tłok osiąga DMP
r1 – kąt względem GMP dla którego zaczyna się otwierać zawór dolotowy
r – GMP
r2- kąt po GMP odpowiadający zamknięciu zaworu wylotowego
r1-r-r2 – okres pozostawania zaworu wylotowego i dolotowego w pozycji otwartej – okres przekrycia zaworów
1- DMP
1’- kąt względem DMP dla którego następuje zamknięcie zaworu dolotowego
Na slajdzie 3 pokazano ten proces na wykresie kołowym (oznaczenia j.w.)
Proces wymiany ładunku trwa w silniku 4-suwowym ponad 400 stopni OWK – obecnie w wielu silnikach około 450 stopni
Na slajdzie 5 pokazano zmienność ciśnień i masowego natężenia przepływu gazów na przykładzie wybranego silnika, gdzie:
Pg – ciśnienie gazów w cylindrze, Pt – ciśnienie gazów przed turbiną, Pd – ciśnienie doładowania, Gg – masowe natężenie przepływu gazów, Gd – masowe natężenie napływającego do cylindra powietrza, Gc – masowy napływ powierza do cylindra w cylindrze pozostająca

## Slide 4
Wykres kołowy faz wymiany czynnika roboczego w silniku czterosuwowym
Swobodny wylot (5’-5)
Wylot (5-r)
Przedmuchanie (r1-r-r2)
Napełnienie (r-1)
Dopełnienie cylindra (1-1’)

## Slide 5
Zmiany parametrów czynnika w procesie wymiany ładunku w silniku czterosuwowym

## Slide 6
Schemat układu wymiany ładunku silnika dwusuwowego z utylizacją ciepła odpadowego gazów

## Slide 7
Wykres kołowy faz wymiany czynnika roboczego w silniku dwusuwowym
Swobodny wylot (5-5’)
Wylot-przedmuchanie-napełnienie (5’- DMP -1’)
Strata ładunku (1’-1)
Dla 5’-DMP-1’ powinien być spełniony warunek:
pd > pc > pt (tylko wtedy powietrze napływa do cylindra-gazy spalinowe opuszczają cylinder i zasilają turbinę)

## Slide 8
Zmiany ciśnienia w cylindrze silnika dwusuwowego w okresie wylotu i przepłukania cylindra

## Slide 9
Systemy płukania silników dwusuwowych
konturowe (poprzeczny, zwrotny i poprzeczno-zwrotny)
wzdłużne
1
2
Obecnie stosowany we wszystkich konstrukcjach okrętowych silników dwusuwowych wodzikowych
Stosowany w przeszłości w silnikach z tłokami przeciwbieżnymi

## Slide 10
Zmiany ciśnienia w cylindrze silnika dwusuwowego w okresie wylotu i przepłukania cylindra silnika 6RTA 62. Uskok na wykresie przy ciśnieniu 6 bar na osi poziomej ok.110 oOWK. Wymiana ładunku przy średnim ciśnieniu ok. 0,5 bar, wahania ciśnienia w czasie wymiany w granicach 0,4 do 0,7 bar. Początek sprężania ok. 265 oOWK.

## Slide 11
Proces wymiany ładunku charakteryzuje się stosując cztery podstawowe współczynniki (wskaźniki):
Współczynnik przepłukania
Jednostkowe zużycie powietrza
Współczynnik reszty spalin
Współczynnik napełnienia

## Slide 12
Wskaźniki procesu wymiany czynnika roboczego
Proces wymiany czynnika roboczego ocenia się za pomocą wskaźników porównawczych, do których należą współczynniki: prze­płukania, reszty spalin, napełnienia i ilości powietrza ładującego, zwanego również sumarycznym współczynnikiem nadmiaru powietrza.
W procesie wymiany czynnika roboczego zmieniają się takie wielkości, jak masa spalin w cylindrze mg, masa doprowadzanego do cylindra świeżego powietrza md oraz masa powietrza zamkniętego w cylindrze mp. Relacje pomiędzy tymi wielkościami pozwalają na ocenę procesu wymiany czynnika.
Współczynnik przepłukania wyznacza się z zależności:
gdzie:
md – masa powietrza doprowadzonego do cylindra w czasie jednego cyklu roboczego,
mp – masa powietrza zamkniętego w przestrzeni roboczej cylindra.

## Slide 13
Wartość tego współczynnika zależy przede wszystkim od systemu płukania, decydującego o skuteczności wypierania spalin przez po­wietrze, czyli od skuteczności tak zwanego "tłoka powietrznego". Wartość współczynnika p jest tym mniejsza, im lepszy jest system przepłukania. Im większa jest wartość współczynnika p, tym większy jest rozchód powietrza na przepłukanie i tym większe są straty energii na napęd sprężarek. W warunkach idealnych p =1.
W dwusuwowych silnikach spalinowych bez doładowania współczynnik przepłukania wynosi p=1,151,25. W silnikach z doładowaniem zwiększone ciśnienie powietrza płuczącego powo­duje wzrost współczynnika p do wartości 1,6  1,65. Ta zwiększona wartość współczynnika sprawia, że następuje zmniej­szenie temperatury ścianek komory spalania, a tym samym obniżenie obciążeń cieplnych tych elementów. W omawianych silnikach ciśnie­nie płuczące odgrywa rolę czynnika chłodzącego ścianki komory spalania. W silnikach czterosuwowych przepłukanie cylindra jest bar­dziej doskonałe, a współczynnik przepłukania osiąga mniejsze war­tości: p =11,2.

## Slide 14
Jednostkowe zużycie powietrza
Straty powietrza na przepłukanie i napełnienie cylindra ocenia się na podstawie jednostkowego zużycia powietrza gd:
Wartość tego wskaźnika wynosi:
- dla silników dwusuwowych, wolno­obrotowych - 7,5  10,0 [kg/kWh]
- dla silników czterosuwowych, średnio­obrotowych - 6,5  8,2 [kg/kWh]

## Slide 15
Współczynnik reszty spalin
r stanowi kryterium ilościowe doskonałości procesu przepłukania, opróżnienia go ze spalin i na­pełnienia świeżym ładunkiem powietrza. Wartość tego współczynnika określa zależność:
gdzie:
mr masa spalin pozostałych w przestrzeni roboczej po poprzednim cyklu pracy,
mp masa świeżego ładunku.

## Slide 16
Współczynnik reszty spalin r zależy od skuteczności prze­płukania. Im mniejsza jest wartość tego współczynnika, tym mniej spalin pozostaje w przestrzeni roboczej po poprzednim cyklu pracy i tym doskonalsze jest przepłukanie cylindra. Według danych do­świadczalnych średnie wartości współczynnika r wynoszą dla silników:
czterosuwowych bez doładowania: r = 0,04 0,06,
czterosuwowych z doładowaniem: r = 0,02  0,04,
dwusuwowych z przepłukaniem wzdłużnym: r=0,03  0,08,
dwusuwowych z przepłukaniem konturowym: r =0,080,15.
Wzrost współczynnika r spowodowany jest: zanieczyszczeniem traktu wylotowego i związanym z tym wzrostem oporów przepływu, wzrostem ciśnienia w kanale wylotowym pt, zakoksowaniem okien wylotowych i płuczących oraz spadkiem ciśnienia doładowania pd.

## Slide 17
Współczynnik napełnienia
określa stopień wykorzystania obję­tości cylindra w procesie napełnienia. Wartość tego współczynnika określa zależność:
gdzie:
mo jest masą świeżego powietrza, która mogłaby się pomieścić w objętości skokowej cylindra Vs, przy parametrach charakteryzu­jących stan powietrza na wlocie, to znaczy po, To dla silników wolnossących oraz pd, Td dla silników z doładowaniem.
Wartość współczynnika napełnienia jest zawsze mniejsza od jed­ności.

## Slide 18
Pytania kontrolne:
Cel procesu wymiany ładunku.
Wymienić nazwy charakterystycznych faz (okresów) procesu wymiany ładunku w silniku 4-suwowym i 2-suwowym.
Pokazać na wykresie kołowym fazy procesu wymiany ładunku w silniku 4-suwowym i 2-suwowym.
Porównać przebieg proces wymiany ładunku w silniku 4-suwowym i 2-suwowym – podobieństwa i różnice.
Podać definicje współczynników (wskaźników) procesu wymiany ładunku (współczynnika reszty spalin, napełnienia, przepłukania i jednostkowego zużycia powietrza.
Podać orientacyjną wartość kątową (w stopniach OWK) całkowitej realizacji wymiany ładunku w silniku 4-suwowym i 2-suwowym.
Określić fazy rozrządu zaworowego na okrętowego silnika 4-suwowego, podając przybliżone wartości kątowe (w stopniach OWK) odpowiadające otwieraniu i zamykaniu zaworów wylotowych i dolotowych.