## Slide 1: Proces wtrysku i spalania Wskaźniki energetyczne silników okrętowych
Charakterystyki silników okrętowych

## Slide 2
Proces spalania - wtrysk paliwa
Charakter rozpadu strugi paliwa zależy głównie od:
 prędkości wypływu paliwa z dyszy w,
 gęstości ośrodka pow, do którego paliwo jest wtryskiwane,
 oddziaływania aerodynamicznych sił oporu powietrza,
 wiązań międzycząsteczkowych paliwa,
 kształtu kanału wypływowego.
gdzie:
k  współczynnik wypływu stały dla danego wtryskiwacza,
  gęstość wtryskiwanego paliwa,
pw różnica ciśnienia wtrysku pwtr i ciśnienia sprężania p2
Rys.3.6. Rozpad strugi paliwa przy wylocie z rozpylacza

## Slide 3
3.7. Wpływ pw na wielkość przeciętnej średnicy kropli paliwa dsr
Rys.3.8. Wpływ ciśnienia wtrysku na dokładność rozpylania

## Slide 4
Rys.3.9. Schemat pochodni paliwa wtryskiwanego do cylindra
Rys. 3.11. Zmiany ciśnienia paliwa w okresie wtrysku do cylindra

## Slide 5
Rys. 3.12. Zmiany ciśnienia i temperatury czynnika w okresie spalania
Okres I – zwłoka zapłonu (opóźnienie zapłonu)
Okres II – szybkie spalanie paliwa
Okres III – intensywne wydzielanie ciepła (spalanie paliwa przy stałym ciśnieniu)
Okres IV – dopalanie paliwa

## Slide 6
Rys.3.14. Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku ww na przebieg ciśnienia spalania

## Slide 7
Wskaźniki efektywności pracy silnika
Energetyczne
Porównawcze
Eksploatacyjne
Ad 1) energetyczne
– prędkość obrotowa
– moc
– średnie ciśnienie indykowane i użyteczne
– moment obrotowy
– sprawność
– jednostkowe zużycie paliwa

## Slide 8
Prędkość obrotowa wału korbowego n [obr/min], [obr/s]
Rozruchowa prędkość obrotowa nr (1/3÷1/5)nn
Minimalna prędkość obrotowa nmin
Znamionowa (nominalna) prędkość obrotowa nn
Eksploatacyjna prędkość obrotowa ne
e – stopień eksploatacyjnego obciążenia silnika
Stopień eksploatacyjnego obciążenia silnika przyjmuje się za­zwyczaj w granicach e  0,9, a odpowiadająca tym warunkom pręd­kość obrotowa nazywa się prędkością eksploatacyjną mocy trwałej (continous service rating).
Maksymalna prędkość obrotowa nmax (do 1,1nn)

## Slide 9
Moc silnika N [kW], [W]
Moc indykowana Ni
Moc rozruchowa Nr
Moc użyteczna Ne
Moc nominalna (znamionowa) Nn
Moc trwała Nt
Moc maksymalna Nmax
Pracę wykonaną przez silnik Li [J]nazywa się pracą indykowaną, a odpowiadającą jej moc  mocą indykowaną Ni. Moc indykowana Ni pomniejszona o moc oporów ruchu (straty) Nm nazywa się mocą użyteczną lub efektywną Ne.
Ne = Ni – Nm

## Slide 10
Moment obrotowy Mo
Moment obrotowy silnika Mo jest średnią wartością momentu obrotowego przenoszonego z wału korbowego do odbiornika w czasie całego obiegu. Moment obrotowy silnika można wyznaczyć z za­leżności:
Mo = C pe

## Slide 11
Sprawności silnika 
Sprawność indykowana i charakteryzuje silnik pod wzglę­dem cieplnym i jest wyrażona stosunkiem pracy indykowanej Li do ilości ciepła doprowadzonego do silnika w czasie jednego obiegu Q.
gdzie:
Ni – moc indykowana [kW],
Gi – godzinowe zużycie paliwa [kg/h],
gi – jednostkowe zużycie paliwa [kg/kWh],
Wd– wartość opałowa paliwa [kJ],
3600 [kJ/(kWh)] – cieplny równoważnik jednej kilowatogodziny.
Sprawność indykowana współczesnych silników okrętowych osiąga następujące wartości:
 silniki czterosuwowe i = 0,410,45,
 silniki dwusuwowe i = 0,440,57.

## Slide 12
Sprawności silnika 
Sprawność mechaniczna m jest miarą strat mechanicznych, wynikających z oporów tarcia ruchomych elementów silnika oraz z napędu mechanizmów pomocniczych, zawieszonych na silniku:
Straty mechaniczne w silniku można przedstawić następująco (por. wyrażenie):
Nm = Nt + Np + Nz
gdzie:
Nt – moc tracona na pokonanie oporów tarcia w ruchomych elemen­tach silnika,
Np – straty pompowania w silniku czterosuwowym,
Nz – straty mocy na napęd mechanizmów zawieszonych na silniku.
Średnie wartości m dla współczesnych silników okrętowych wynoszą:
 silniki czterosuwowe średniobrotowe m = 0,840,92,
 silniki dwusuwowe średniobrotowe m = 0,870,94.

## Slide 13
Sprawności silnika 
Sprawność ogólna e, zwana również sprawnością efektywną, jest miarą wykorzystania energii zawartej w paliwie dostarczonym do silnika, czyli stosunkiem pracy użytecznej Le do ilości ciepła do­prowadzonego w paliwie Q:
Sprawność ogólną można przedstawić również w postaci:
e = im
Dla współczesnych silników okrętowych średnia wartość sprawności e wynosi:
silniki wolnoobrotowe e = 0,380,55,
silniki średnioobrotowe e = 0,380,50,
silniki szybkoobrotowe e = 0,350,42.

## Slide 14
Jednostkowe zużycie paliwa ge [kg/kWh], [g/kWh]
Zużycie paliwa przez silnik stanowi wskaźnik ekonomiczny, podobnie jak sprawność ogólna. Jednostkowe zużycie paliwa ge jest to masa paliwa Ge, zużywana przez silnik na jednostkę mocy i czasu:
Jednostkowe zużycie paliwa zależy od sprawności ogólnej e i wartości opałowej paliwa Wd.
Dla współczesnych silników okrę­towych średnie wartości ge wynoszą:
dla silników wolnoobrotowych ge = 0,1600,205 kg/kWh,
dla silników średnioobrotowych ge = 0,1650,215 kg/kWh,
dla silników szybkoobrotowych ge = 0,2100,225 kg/kWh.

## Slide 15
Bilans cieplny silnika
Bilans cieplny dwusuwowego silnika okrętowego Sulzer RTA:
A – energia paliwa, B – energia użyteczna, C – straty, 1 – na śrubę napędową, 2 – gorąca woda, 3 – woda słodka, 4 – energia elektryczna, 5 – grzanie paliwa, 6 – straty chłodzenia, 7 – straty gazów wylotowych, 8 – straty promieniowania
Q = Qe + Qc + Qg + Qr
gdzie:
Qe– ciepło użyteczne
Qc – ciepło odprowadzone przez czynnik chłodzący,
Qg – ciepło unoszone ze spalinami,
Qr – ciepło strat nieuchwytnych, np. straty promieniowania, nazywa­ne resztą bilansu.

## Slide 16
Charakterystyki silników okrętowych
Wykreślne lub analityczne przedstawienie jednego lub kilku wskaźników pracy silnika w funkcji innego wskaźnika wpływającego na jego pracę, nazywa się charakterystyką silnika.
Charakterystyki mogą być wykorzystane do oceny wybranych właściwości silnika w całym zakresie jego pracy.
Ze względu na zmienną niezależną charakterystyki podzielono na:
Prędkościowe, w funkcji prędkości obrotowej silnika,
Obciążeniowe, w funkcji obciążenia silnika,
Regulacyjne, w funkcji wielkości regulacyjnej silnika,
Ogólne, nazywane również uniwersalnymi.

## Slide 17
Charakterystyki prędkościowe
Wykonane dla stałej nastawy paliwa (dawka paliwa na cykl jest stała) – nazywane również charakterystykami zewnętrznymi,
Wykonane dla zmiennej nastawy paliwa (dawka paliwa na cykl jest zmienna) – nazywane również charakterystykami śrubowymi.
Przykład charakterystyki prędkościowej dla stałej nastawy paliwa i różnych wskaźników obciążenia

## Slide 18
Charakterystyki prędkościowe silnika oraz charakterystyka śrubowa
Charakterystyka śrubowa silnika okrętowego

## Slide 19
Charakterystyki obciążeniowe
Przykład ogólny charakterystyki obciążeniowej
Charakterystyki obciążeniowe silnika Sulzer 6AR25/30 (dla n=700 obr/min)

## Slide 20
Charakterystyki regulacyjne
Charakterystyki regulacyjne na przykładzie silnika Sulzer A25/30

## Slide 21
Pole pracy silnika
Przykład pola pracy silnika okrętowego
Obszar współpracy silnika i odbiornika – obszar a-b-c-d-e-f