## Slide 1
Bezpieczna eksploatacja statku
wykład
sem. 8 st. I st. ESOiOO
Zajęcia 4-5

## Slide 2: Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku
System PMS ( planned maintenance system).
System planowych przeglądów ma potwierdzać dobry stan techniczny elementów, wykrywać niesprawności na wczesnym etapie oraz przeciwdziałać wystąpieniu awarii.
System ten jest przygotowany najczęściej przez producenta urządzenia.

## Slide 3: Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku
Reguły dotyczące planowych i awaryjnych przeglądów technicznych maszyn i urządzeń okrętowych.
W systemie PMS występuje informacja o czasokresie przeprowadzania przeglądów, remontów czy wymian filtrów lub oleju smarowego.
Wprowadzanie i aktualizowanie czasu pracy urządzeń, pozwala informować o zbliżającym się terminie przeglądu danego urządzenia.

## Slide 4: Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku
Zasady nadzoru instytucji klasyfikacyjnych nad techniczną eksploatacją statku.
Każdy statek musi być w nadzorze towarzystwa klasyfikacyjnego. Certyfikaty wydawane są na okres 5 lat. Wymagane jest potwierdzanie certyfikatów w okresach rocznych.
Statek co 5 lat przechodzi remont i przegląd dla odnowienia klasy, po 3 latach przechodzi remont i przegląd dla potwierdzenia klasy.

## Slide 5: Safe manning RESOLUTION A.890(21) adopted on 25 November 1999
W zależności od typu statku, wielkości, rodzaju żeglugi itd. wymieniona jest w dokumencie bezpieczeństwa informacja o:
minimalnej liczbie członków załogi, o minimalnych kwalifikacjach, które umożliwią bezpieczną eksploatację statku.

## Slide 6
1.1 These guidelines should be used in applying the principles of safe manning set out
in Annex 1 to this resolution to ensure the safe operation of, and the prevention of pollution from, ships to which article III of the 1978 STCW Convention, as amended,
applies and to ensure the security of ships to which chapter XI-2 of 1974 SOLAS Convention, as amended, applies.

## Slide 7
.1.2 moor and unmoor the ship safely;
.1.3 manage the safety functions of the ship when employed in a stationary or near-stationary mode at sea;
.1.4 perform operations, as appropriate, for the prevention of damage to the marine environment;
.1.5 maintain the safety arrangements and the cleanliness of all accessible spaces to minimize the risk of fire;
.1.6 provide for medical care on board ship;
.1.7 ensure safe carriage of cargo during transit; and
.1.8 inspect and maintain, as appropriate, the structural integrity of the ship; and

## Slide 8
2 the ability to:
.2.1 operate all watertight closing arrangements and maintain them in effective condition, and also deploy a competent damage control party;
.2.2 operate all on-board fire-fighting and emergency equipment and life-saving appliances, carry out such maintenance of this equipment as is required to be done at sea, and muster and disembark all persons on board; and
.2.3 operate the main propulsion and auxiliary machinery and maintain them in a safe condition to enable the ship to overcome the foreseeable perils of the voyage.

## Slide 9
Najważniejszym komponentem systemu bezpieczeństwa są międzynarodowe konwencje morskie, w szczególności o:
bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS 1974).
liniach ładunkowych (LL 1966),
zapobieganiu zderzeniom na morzu (COLREG 1972),
wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW 1978/95/2010),
bezpiecznych kontenerach (CSC 1972),
poszukiwaniu i ratownictwie (SAR 1979).

## Slide 10
Pytania szczegółowe:
Co to jest PMS?
W jakim celu wykorzystuje się system PMS?
Co należy zrobić, kiedy w danym momencie nie można dokonać przeglądu wg PMS?
Kto ma wgląd do systemu PMS?
Kto sprawuje nadzór techniczny nad statkiem? Czy jest to konieczne?
Co to jest „safe manning”?
W jakim celu wprowadzono „safe manning”??
Kto decyduje o liczbie członków załogi na statku?
Skąd wynikają wymagania posiadania odpowiednich uprawnień dla załogi oficerskiej?
Czy możliwe jest zajmowanie wyższego stanowiska na statku w stosunku do posiadanych uprawnień?
Skąd mam wiedzieć, jakie uprawnienia posiada określony dyplom oficerski?