## Slide 1
Automatyka i Robotyka
Wykład 3 Opis układów automatyki za pomocą schematów strukturalnych (blokowych)

## Slide 2
  Podstawowe elementy schematów blokowych
  Przekształcenia schematów blokowych
  Budowa schematów blokowych
  Przykłady
Plan wykładu:

## Slide 3
Schematy blokowe
są graficznym opisem funkcji wykonywanych przez każdy element układu regulacji i przepływające przez te elementy sygnały,
dostarczają informacji o powiązaniach pomiędzy poszczególnymi elementami układu regulacji,
zawierają informacje o zachowaniu dynamicznym układu, lecz nie zawierają żadnych informacji o jego fizycznej konstrukcji

## Slide 4
Podstawowe elementy schematów blokowych
X(s) – transformata sygnału wejściowego
Y(s) – transformata sygnału wyjściowego
G(s) – transmitancja operatorowa elementu dynamicznego
Elementarne bloki dynamiczne – są symbolami operacji matematycznych wykonywanych na sygnałach wejściowych i wytwarzających odpowiednie sygnały wyjściowe. Przedstawiane są w postaci prostokątów, z umieszczonymi wewnątrz informacjami dotyczącymi ich właściwości – w układach liniowych zwykle podaje się transmitancję operatorową.
Y(s) = G(s)X(s)
G(s)
X(s)
Y(s)

## Slide 5
X(s) = X(s) = X(s)
Sygnał doprowadzony do węzła i sygnały odchodzące od węzła są takie same
X(s)
X(s)
X(s)
Węzły zaczepowe (informacyjne) – umożliwiają przekazanie tej samej informacji do kilku różnych punktów schematu blokowego (jedno wejście i co najmniej dwa wyjścia)
Podstawowe elementy schematów blokowych

## Slide 6
Przykład 1. Elementy spełniające rolę węzłów zaczepowych
b) tłoczysko siłownika hydraulicznego z krzywką
a) zbiornik ciśnieniowy

## Slide 7
Y(s) = X1(s) – X2(s)
X1(s)
Y(s)
X2(s)
+
-
Węzły sumacyjne – umożliwiają algebraiczne sumowanie kilku sygnałów (jedno wyjście i co najmniej dwa wejścia z uwzględnieniem znaku sygnału)
Podstawowe elementy schematów blokowych
Sygnał wyjściowy jest sumą algebraiczną sygnałów docho-dzących do węzła

## Slide 8
Przykład 2. Elementy spełniające rolę węzłów sumacyjnych
Schemat mieszka sprężystego p1, p2 – sygnały wejściowe (ciśnienia), y – sygnał wyjściowy (przesunięcie), A – powierzchnia efektywna mieszka, k – współczynnik sztywności mieszka
Równanie sił działających na mieszek sprężysty ma postać
k · y = (p1 - p2)·A

## Slide 9
Przekształcenia schematów blokowych
celem przekształceń schematów blokowych jest takie przedstawienie ich struktury, aby można było wyznaczyć transmitancję zastępczą i zbadać własności dynamiczne układu,
warunkiem koniecznym poprawnego przekształcania schematów jest zachowanie własności układu (tym samym sygnałom wejściowym i wyjściowym odpowiadają te same sygnały po przekształceniach)

## Slide 10
Połączenie szeregowe (kaskadowe, łańcuchowe) – jest to takie połączenie, w którym sygnał wyjściowy jednego bloku jest jednocześnie sygnałem wejściowym do następnego bloku.
a) schemat pierwotny
b) schemat równoważny
Przekształcenia schematów blokowych

## Slide 11
Zakładając
Otrzymujemy
Połączenie szeregowe – cd
Transmitancja wypadkowa członów połączonych szeregowo jest równa iloczynowi transmitancji tych członów. Zależność ta jest słuszna, gdy przy przepływie sygnałów przez poszczególne bloki nie występuje oddziaływanie wsteczne.
Dla liczby „n” członów transmitancja zastępcza wynosi

## Slide 12
Połączenie równoległe – jest to takie połączenie, w którym ten sam sygnał wejściowy działa równocześnie na kilka bloków, a sygnał wyjściowy jest sumą algebraiczną sygnałów wyjściowych z poszczególnych bloków.
a) schemat pierwotny
b) schemat równoważny
Przekształcenia schematów blokowych

## Slide 13
Zakładając
Otrzymujemy
Połączenie równoległe – cd
Transmitancja wypadkowa członów połączonych równolegle jest równa sumie transmitancji tych członów
Dla liczby „n” członów transmitancja zastępcza wynosi

## Slide 14
Połączenie ze sprzężeniem zwrotnym - jest to takie połączenie, w którym sygnał wyjściowy z bloku w torze głównym oddziałuje wstecznie na sygnał wejściowy tego bloku.
Przekształcenia schematów blokowych
a) schemat pierwotny
b) schemat równoważny

## Slide 15
Otrzymujemy
gdzie: G1(s) - transmitancja w torze głównym
G2(s) - transmitancja w torze sprzężenia zwrotnego
Połączenie ze sprzężeniem zwrotnym – cd
Zakładając

## Slide 16
jeżeli G2(s) = 1 i cały sygnał wyjściowy jest podawany na wejście, to takie sprzężenie nazywamy sprzężeniem bezpośrednim (jednostkowym)
jeśli w torze sprzężenia zwrotnego występuje człon proporcjonalny G2(s) = K, to sprzężenie takie nazywamy sztywnym
jeśli w torze sprzężenia zwrotnego występuje człon różniczkujący G2(s) = Ts, to otrzymujemy układ ze sprzężeniem podatnym (elastycznym) – ujemne podatne s. z. powoduje spowolnienie procesu a dodatnie przyspieszenie
Połączenie ze sprzężeniem zwrotnym – cd

## Slide 17
Reguły przekształceń schematów blokowych
analiza schematów blokowych i wyznaczenie transmitancji zastępczej możliwe jest w przypadkach, gdy schemat blokowy układu nie zawiera krzyżujących się pętli sprzężenia zwrotnego i gałęzi równoległych,
w sytuacjach, gdy niezbędne staje się przenoszenie węzłów sumacyjnych i zaczepowych, to zmiana położenia węzłów może się odbywać przy zachowaniu warunku, że układ musi zachować te same własności przed i po przeniesieniu węzłów

## Slide 18
Reguły przekształceń schematów blokowych – tabela
Y(s)
Y(s)
X(s)
G2(s)
G1(s)
G1(s)G2(s)
G2(s)
G1(s)
G2(s)
G1(s) G2(s)
1 G1(s)G2(s)
G1(s)
X(s)
Y(s)
X(s)
Y(s)
X(s)
Y(s)
X(s)
Y(s)
G1(s)
X(s)
Y1(s)
Tabela 3.1
Układy równoważne
Rodzaj przekształcenia
przed przekształceniem
po przekształceniu
Połączenie szeregowe
Połączenie równoległe
Połączenie ze sprzężeniem zwrotnym
Jednostkowe ujemne sprzężenie zwrotne
X(s)
Y(s)
X(s)
Y(s)
G(s)
1 + G(s)
G(s)

## Slide 19
Reguły przekształceń schematów blokowych – tabela
Tabela 3.1cd
Układy równoważne
Rodzaj przekształcenia
przed przekształceniem
po przekształceniu
X(s)
Y(s)
G(s)
Y(s)
X(s)
X(s)
G(s)
Y(s)
G(s)
Y(s)
G(s)
Y(s)
G(s)
Y(s)
1
G(s)
Y(s)
X(s)
X1(s)
X2(s)
Y(s)
G(s)
G(s)
X1(s)
Y(s)
X2(s)
Y(s)
G(s)
G(s)
X1(s)
X2(s)
Y(s)
G(s)
X1(s)
X2(s)
Przesunięcie węzła zaczepowego za człon
Przesunięcie węzła sumacyjnego przed człon
Przesunięcie węzła sumacyjnego za człon
Przesunięcie węzła zaczepowego przed człon
1
G(s)
X(s)

## Slide 20
Przykład 5. Narysować schemat blokowy poniższego układu
Budowa schematów blokowych
y – przemieszczenie (wejście)
u – przemieszczenie (wyjście)
k – współczynnik sztywności
C – współczynnik tłumienia
a, b – ramiona dźwigni
W stanie równowagi siła w sprężynie FS jest równa sile w tłumiku FT
a
b
C
k
u
v
y
FS
FT

## Slide 21
Wyznaczamy wartość sygnału wyjściowego
Stosując przekształcenie Laplace’a otrzymujemy
Budowa schematów blokowych
Rysujemy schemat blokowy układu
-
U(s)
Y(s)
a
b
k
V(s)
k
Cs
1

## Slide 22
y
x
C
k
m
Przykład 6. Narysować schemat blokowy pasywnego układu wibroizolacji
Budowa schematów blokowych
      x – przemieszczenie (sygnał wejściowy)
      y – przemieszczenie (sygnał wyjściowy)
Równanie ruchu układu można przedstawić w postaci:

## Slide 23
Budowa schematów blokowych
Dokonując transformacji Laplace’a, przy zerowych warunkach początko-wych, otrzymujemy
Po przekształceniach
Rysujemy schemat blokowy układu
-
Y(s)
X(s)
Cs
ms2
1
k

## Slide 24
Am – powierzchnia efektywna membrany siłownika , k – współczynnik sztywności sprężyny siłownika, A2 – powierzchnia czynna tłoka tłumika, k1 – współczynnik sztywności sprężyny tłumika, RH – opór hydrauliczny zaworu, A1 – powierzchnia czynna tłoka siłownika, a, b – długości ramion dźwigni dwustronnej, l – długość rurki strumieniowej, pz – ciśnienie zasilania rurki strumieniowej, u, y, x, x1, x2, ,  – przesunięcia, p – ciśnienie wejściowe
Budowa schematów blokowych
Przykład 7. Narysować schemat blokowy oraz określić transmitancję zastępczą układu sterowania siłownika hydraulicznego
k

## Slide 25
siłownik pneumatyczny (1),
tłumik hydrauliczny (2),
siłownik hydrauliczny (3),
dźwignia dwustronna (4),
rurka strumieniowa (5)
W pierwszej kolejności dokonujemy podziału układu złożonego na następujące człony elementarne:
Układ sterowania siłownika hydraulicznego
Właściwości wymienionych członów można stosunkowo łatwo opisać za pomocą transmitancji operatorowych, sporządzić ich cząstkowe schematy blokowe, a następnie połączyć je w kompletny schemat blokowy całego układu

## Slide 26
Siłownik pneumatyczny (1)
p – ciśnienie działające na membranę siłownika (wielkość wejściowa),
ψ – przesunięcie trzpienia siłownika (wielkość wyjściowa)
Transmitancja operatorowa siłownika pneumatycznego
Siłownik jest więc członem proporcjonalnym.
Równanie ruchu (pomijając siłę tarcia oraz siłę bezwładności)
Układ sterowania siłownika hydraulicznego
A
m
(1)
p
k


## Slide 27
Tłumik hydrauliczny (2)
y – przemieszczenie korpusu tłumika (wielkość wejściowa),
u – przemieszczenie tłoczyska tłumika (wielkość wyjściowa)
Natężenie przepływu oleju Q przez zawór jest wprost proporcjonalne do różnicy ciśnień na tym zaworze
Ugięcie u sprężyny o sztywności k1 wywołuje różnicę ciśnień na zaworze, określoną następująco
Układ sterowania siłownika hydraulicznego

## Slide 28
Pochodna zmiany objętości komory cylindra na skutek ruchu tłoka jest równa objętościowemu natężeniu przepływu oleju Q
stąd
podstawiając
otrzymamy równanie ruchu
Transmitancja operatorowa tłumika hydraulicznego
Tłumik hydrauliczny jest więc członem różniczkującym rzeczywistym.
Układ sterowania siłownika hydraulicznego

## Slide 29
Siłownik hydrauliczny (3)
Φ – przesunięcie końca rurki strumieniowej (wielkość wejściowa),
y – przesunięcie tłoczyska siłownika hydraulicznego (wielkość wyjściowa)
Z zasady zachowania ciągłości strugi dla przepływu cieczy do komory tłoka siłownika wynika, że
Układ sterowania siłownika hydraulicznego

## Slide 30
Objętościowe natężenie przepływu Q oleju przez rurkę strumieniową można wyrazić jako
gdzie: d · Φ - powierzchnia przepływu oleju,
υ - prędkość wypływu oleju z rurki
Z równań otrzymamy
podstawiając
otrzymamy równanie ruchu dla tego członu
Transmitancja operatorowa siłownika hydraulicznego
Siłownik hydrauliczny jest więc członem całkującym.
Układ sterowania siłownika hydraulicznego

## Slide 31
Dźwignia dwustronna (4)
u i Ψ – przesunięcia końców dźwigni (wielkości wejściowe),
x – wypadkowe przesunięcie dźwigni (wielkość wyjściowa)
Wykorzystując zasadę superpozycji działanie dźwigni możemy przedstawić jako złożenie przesunięć składowych
Układ sterowania siłownika hydraulicznego
x
u
a
b

## Slide 32
Wypadkowe przesunięcie dźwigni:
gdzie: x1 - przesunięcie dźwigni przy obrocie wokół punktu O1
x2 - przesunięcie dźwigni przy obrocie wokół punktu O2
Dla małych kątów wychyleń dźwigni można przyjąć następujące wzory
stąd:
stąd:
Podstawiając
Równanie dźwigni dwustronnej
Układ sterowania siłownika hydraulicznego

## Slide 33
Rurka strumieniowa (5)
x – przesunięcie rurki strumieniowej (wielkość wejściowa),
φ – przesunięcie końca rurki strumieniowej (wielkość wyjściowa)
Z równania wychylenia rurki strumieniowej możemy napisać
Transmitancja operatorowa rurki strumieniowej
Rurka strumieniowa jest więc członem proporcjonalnym.
Układ sterowania siłownika hydraulicznego
e
l
f
x

## Slide 34
k
Układ sterowania siłownika hydraulicznego

## Slide 35
Po złożeniu wszystkich członów otrzymamy schemat blokowy całego układu sterowania siłownika hydraulicznego
Transmitancja zastępcza całego układu wynosi
Podstawiając
oraz
Układ sterowania siłownika hydraulicznego

## Slide 36
podstawiając
oraz
otrzymamy
Układ sterowania siłownika hydraulicznego
Koniec przykładu 7